COMUNE DI ELMAS

Città Metropolitana di Cagliari

CORPO POLIZIA LOCALE

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.

Articolo 1. OGGETTO DELL’APPALTO.

L’appalto ha per oggetto il “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici”, consistente in tutte le prestazioni e forniture necessarie per il mantenimento in condizioni di efficienza degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale di ELMAS, attualmente installati:

- nella S.S.130, Via San Giorgio  e Via del Pino Solitario = n° 11 lanterne

- incrocio stradale tra la via Pino Solitario / Via Polveriera/Bronte/Sulcitana =  n° 3 lanterne;

- incrocio stradale  tra la via Sulcitana e Via Carloforte =. n° 10 lanterne;

- ponte sommergibile via Santa Caterina = n° 2 lanterne.

Tali servizi dovranno essere effettuati da personale specializzato, dipendente dell’appaltatore, regolarmente assicurato, dotato di automezzi, attrezzature idonee e materiali di ottima qualità, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., con la specificità di essere in grado di eseguire qualsiasi lavoro sugli impianti semaforici.

Tutto il materiale che verrà fornito e posato in opera dovrà essere conforme al D.Lgs 285/1992  “Codice della Strada”, al D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada” ed ai disciplinari tecnici dettati con Decreto del Ministero del Lavori Pubblici. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni e caratteristiche indicate nel presente capitolato speciale, e per quanto in esso non dettagliato, si dovrà fare riferimento al D.M. n. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”, al D.Lgs 50/2016 “riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Articolo 2. CONSEGNA E DURATA DELL’APPALTO.

L’appalto in oggetto ha inizio solo dopo che il contratto è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal D.Lgs 50/2016. La durata dell’appalto è fissata in 36 (trentasei) mesi, a partire dalla data di consegna dei servizi. Inoltre, visto che il servizio dell’appalto rispecchia un pubblico interesse, l’appaltatore non potrà in nessun caso interrompere il servizio prima che l’Amministrazione Comunale abbia provveduto a nuova assegnazione.

L’appaltatore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutte le conseguenze dovute a interruzione, sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio. Si solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale.

Articolo 3. AMMONTARE DELL’APPALTO E QUALIFICAZIONE DELL’APPALTATORE.

L’ammontare totale dell’appalto per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata stimata di di 36 mesi è pari a € 24.590,16,  inclusi oneri per la sicurezza pari a € 500,00 (cinquecento/00), oltre a IVA al 22%;

L’importo netto soggetto a ribasso d’asta è pari a € 24.590,16. Per la determinazione della soglia applicabile all’appalto, il valore stimato è basato sull'importo totale pagabile, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. L’appaltatore, in esito a quanto sopra riportato, ai fini della partecipazione dovrà essere in possesso della capacità professionale per la categoria di servizi attinenti alle prestazioni previste nel presente capitolato per “Manutenzione e installazione di apparecchiature per impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale - categoria equivalente, da comprovare con l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’affidamento.

Articolo 4. DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Formano parte sostanziale del contratto il presente capitolato e l’offerta dell’appaltatore, mentre sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori,forniture e servizi pubblici.

Articolo 5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Prescrizioni generali.

Le prestazioni che l’appaltatore dovrà eseguire si intendono riferite a tutti gli impianti semaforici ubicati nel territorio di ELMAS , e comprendono in modo esemplificativo le attività di seguito riportate, che lo stesso dovrà garantire per tutta la durata del servizio.

- Controllo del perfetto funzionamento della apparecchiature automatiche;

- Controllo della continuità metallica ed isolamento a terra dei diversi circuiti;

- L’appaltatore deve esse in grado di intervenire in qualsiasi momento, con personale ed attrezzatura adeguata, per la rimessa i funzione degli impianti, con sostituzione o riparazione di materiali o apparecchiature che si rendessero necessarie adottare sugli impianti stessi;

- Verifica della stabilità dei sostegni o delle testate in corda d’acciaio a sostegno delle apparecchiature di segnalazione;

Il servizio di mantenimento degli impianti oggetto dell’appalto sarà articolato in manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, come meglio dettagliato nei successivi articoli.

La manutenzione ordinaria riguarda l’insieme delle operazioni che hanno li scopo di riportare componente, che si trova in stato di ammaloramento al buon stato di funzionamento precedente l’insorgere di detto ammaloramento. Pertanto l’appaltatore dovrà garantire un costante ed efficiente funzionamento di un sistema o un suo egli impianti semaforici, provvedendo a mantenere le parti e componenti in perfetto esercizio al fine di ridurre il ricorso agli interventi di manutenzione straordinaria.

La manutenzione ordinaria sarà eseguita mediante interventi periodicamente programmati nell’arco del servizio, e come indicato al successivo art. 6.

La manutenzione straordinaria verrà eseguita su richiesta della stazione appaltante, ovvero dal personale dell’appaltatore, qualora in occasione delle verifiche e controlli programmati emergano criticità che pregiudicano il prefetto funzionamento degli impianti, sempre previo benestare della stessa stazione appaltante, fatte salve condizioni di particolare ed estrema necessita atte a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità. L’intervento in ogni caso dovrà avere inizio entro 5 (cinque) ore a decorrere dal momento della richiesta e/o segnalazione, e come indicato al successivo art. 7.

All’atto di qualsiasi intervento, sia per quelli programmati di manutenzione ordinaria che quelli a richiesta di manutenzione straordinaria, verrà compilato, a cura del tecnico o operaio abilitato dell’appaltatore, un verbale di intervento in duplice copia nel quale saranno annotate tutte le operazioni, le verifiche effettuate ed i pezzi o le parti sostituite. Sullo medesimo verbale sarà riportata la data, l’ora di inizio e fine di intervento, il nominativo del tecnico o operaio intervenuto, costituirà la base per la successiva  fatturazione. Sarà cura dell’appaltatore consegnare alla stazione appaltante il predetto verbale  entro 3 (tre) giorni di esecuzione dell’intervento.

Qualora a seguito di cassazione di attività della ditta costruttrice delle parti degli impianti, o qualora alcune parti degli stessi non siano più disponibili sul mercato, ovvero qualora per il frequente ripetersi di guasti di apparecchiature in avanzato stato di usura dovesse essere necessaria la loro sostituzione, e le stesse siano necessarie per il mantenimento degli impianti in normali condizioni di funzionamento, queste saranno sostituite da apparecchiature che garantiscano analoghe se non migliori prestazioni ed il tutto rientrerà nelle operazioni di manutenzione straordinaria, da eseguire sempre previo avvallo della stazione appaltante che in difetto potrebbe esimersi di non riconoscere il relativo costo della parte sostituita.

Articolo 6. MANUTENZIONE ORDINARIA.

La manutenzione ordinaria  comprende la mano d’opera per le operazioni di verifica, il controllo e taratura delle apparecchiature, per la riparazione dei piccoli guasti e per il  ripristino del normale funzionamento degli impianti.

Sarà onere dell’appaltatore stabilire la calendarizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, che provvederà a comunicarlo alla stazione appaltante entro la data di stipula del contratto, che in ogni caso dovrà prevedere una cadenza minima mensile.

In particolare sono comprese le seguenti operazioni:

1) Controllo e verifica del normale funzionamento di tutte le apparecchiature costituenti i vari impianti, delle connessioni, dei dispositivi automatici;

2) Controllo e verifica della messa a terra dei dispositivi di protezione e dell’isolamento dei circuiti del gruppo comando;

3) Ispezione delle parti strutturali dell’impianto, quali lanterne, sostegni, quadri e quant’altro ad appurare le normali condizioni di esercizio;

4) Controllo ed eventuali variazioni della temporizzazione degli intervalli, oltreché eventuale aggiornamento degli orari da solare a legale e viceversa;

5) Pulizia con mezzi appropriati di tutti gli organi ottici, onde assicurare la perfetta visibilità;

6) Sostituzione delle lampade eventualmente esaurite, compresa fornitura e manodopera;

7) Intervento per qualsiasi guasto al regolatore o a qualsiasi altra parte dell’impianto, con la sola esclusione della eventuale fornitura di nuove parti;

8) Ripristino del corretto funzionamento con la sostituzione dei pezzi che si fossero rilevati inefficienti o prossimi al deperimento;

Durante le visite programmate di manutenzione ordinaria potranno essere effettuati anche interventi di manutenzione straordinaria, purché autorizzati dalla stazione appaltante.

Articolo 7. MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

La manutenzione straordinaria include tutti gli interventi occorrenti al ripristino del funzionamento degli impianti a seguito di eventi straordinari o installazione di nuovi impianti, ed in particolare comprende:

1) Prestazione d’opera e forniture per il ripristino del funzionamento degli impianti inefficienti a seguito di incidenti, incendi, furti, manomissioni;

2) Prestazioni d’opera e fornitura per i ripristino del funzionamento degli impianti inefficienti anche per cause di forza maggiore, comprese le naturali;

3) Prestazioni d’opera e forniture per spostamento, ampliamenti ed integrazioni degli impianto di superficie conseguenti a variazioni della disciplina viabilistica o a lavori in corso;

4) Modifiche strutturali all’apparecchiatura e all’impianto per l’adeguamento ad eventuali nuove forme o prescrizioni di legge;

5) Ripristino della segnaletica stradale complementare presente a seguito di incidenti, furti, manomissioni, ecc.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, qualunque sia la loro natura, dovranno comunque avere inizio entro 5(cinque) ore a decorrere dal momento della richiesta e/o segnalazione.

I lavori di cui ai punti 3) e 4) sopra descritti, dovranno essere ordinati e autorizzati esclusivamente dalla stazione appaltante.

Per quanto attiene agli interventi di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, l’appaltatore è tenuto ad eseguirli immediatamente di sua iniziativa e nel più breve tempo possibile, comunicando alla stazione appaltante sia il tipo che l’entità del danno e sia le presumibili cause ed eventuali responsabilità. Secondo quanto indicato all’art. 6 sarà cura dell’appaltatore inviare il verbale di intervento entro i successivi 3 (tre) giorni.

Articolo 8. PAGAMENTI.

L’appaltatore ha diritto al compenso delle prestazioni effettuate, al netto del ribasso d’asta offerto e secondo il seguente criterio:

1. Per interventi di manutenzione ordinaria con nr. 6 rate per ogni anno del servizio in forma posticipata;

2. Per interventi di manutenzione straordinaria le prestazioni e forniture saranno compensate per ogni singolo intervento, a seguito di esibizione di regolare fattura elettronica. Per ogni singolo intervento l’appaltatore dovrà trasmettere entro 3(tre) giorni alla stazione appaltante un verbale di intervento sul quale verranno descritte le lavorazioni effettuate, eventuali materiali forniti e installati, e come meglio dettagliato negli artt. 6,7,8. La liquidazione di qualsiasi fattura verrà eseguito entro 30 gg dalla data di acquisizione al protocollo generale dell’Ente, fatto salvo le verifiche contabili.

Articolo 9. NORME DI SICUREZZA E DISCIPLINA DEL TRAFFICO.

L’appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni

contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati, o comunicati dai tecnici della stazione appaltante. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, in particolare del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavori ed in ogni caso in condizioni di sicurezza ed igiene.

L’appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si effettuano i lavori e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.

Sono inoltre a totale carico dell’appaltatore la fornitura, il posizionamento e l’allestimento i tutta la cartellonistica e di tutti gli apprestamenti necessari alla segnalazione del cantiere al fine di poter proseguire i lavori in sicurezza. Per quanto attiene la segnalazione del cantiere dovranno essere rispettate tutte le leggi vigenti in materia, compreso il Codice della Strada, D.Lgs 285/1992

e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992, affinché il traffico veicolare e pedonale non subisca interruzioni, se non per casi eccezionali da autorizzarsi preventivamente.

Articolo 10. RITARDI E PENALITA’.

La stazione appaltante si riserva il diritto di controllare e sorvegliare la regolare esecuzione del servizio nonché dei lavori di mantenimento degli impianti, attraverso propri incaricati. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte della stazione appaltante, saranno notificate all’appaltatore che dovrà provvedervi immediatamente alla loro risoluzione. L’appaltatore incorrerà in una penale pari al 0,1% del contratto pari a euro 16,20, applicata per ogni giorno di ritardo sulla calendarizzazione della manutenzione ordinaria fino alla decurtazione dell’intera quota mensile. Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all’art. 7 del presente capitolato, si applicherà una penale pari al 0,1% del contratto. l’appaltatore non abbia dato avvio alle lavorazioni richieste entro le 5(cinque) ore previste. Qualora l’intervento non abbia avuto seguito si applicherà la stessa penale per ogni 12 ore successive. Le panali di cui sopra potranno essere applicate anche cumulativamente, varranno comunicate per iscritto all’appaltatore che dovrà riportarle in detrazione sulla prima fatturazione utile.

Articolo 11. CASI DI ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Nel caso in cui, a seguito di richiesta della S.A., l’appaltatore non addivenisse alla firma del contratto entro i termini fissati oppure non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi a lui assegnati, oppure sollevasse preventive eccezioni sull’interpretazione del contratto o del compenso, la stessa S.A., a suo esclusivo e insindacabile giudizio, si riterrà in diritto di annullare l’aggiudicazione.

La stazione appaltante ha diritto di promuovere, in qualsiasi momento e nel modo e nelle

forme di legge, la risoluzione del contratto senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni, nei seguenti casi:

1) Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’aggiudicatario;

2) Abbandono dell’attività lavorativa, salvo per cause di forza maggiore accertate;

3) Ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o disposizioni di legge attinenti ai servizi ed al personale dipendente;

4) Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini del C.C.;

Articolo 12. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.

Per la specificità dell’appalto non è ammessa l’esecuzione del contratto in subappalto, come previsto dall’art. 105 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Il contratto non potrà essere ceduto, pena di nullità dello stesso.

Articolo 13. REVISIONE DEI PREZZI.

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, anche in riferimento ai lavori eventualmente eseguiti in manutenzione straordinaria.

Articolo 14. CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE.

Qualora insorgano controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione del contratto le parti eleggono sin da ora, come esclusivamente competente, il foro di Cagliari, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie.

Per gli effetti e l’esecuzione del capitolato speciale d’appalto l’appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Municipale.

Articolo 15. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ E CLAUSOLA RISOLUTIVA.

L’appaltatore si impegna ad ottemperare agli obblighi legali di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 8 art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136. Nel caso in cui l’appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di Banche o della Soc. Poste Italiane Spa o comunque in violazione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, il presente contratta verrà risolto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.

Articolo 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L’Ente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. informa l’appaltatore che tratterà i dati della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti Comunali in materia. Il trattamento avviene sia con strumenti cartacei ce su supporto informatico a disposizione degli uffici, e non verranno comunicati a terzi salvo le verifiche si sensi del D.P.R. 445/200.

Articolo 17 NORME GENERALI.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d’appalto si rinvia alla normativa di cui al D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 ed in generale alla normativa in materia di appalti pubblici.

Articolo 18 ONERI FISCALI E CONTRATTUALI.

Ogni imposta, tassa ed in genere ogni contributo di qualsiasi natura oggi in vigore o che venisse disposta in futuro applicabile al presente contratto ed altri atti generatori del tributo conseguenti all’applicazione del contratto stesso, sono a carico della Ditta.

Articolo 19 ELENCO PREZZI..

La contabilità  dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sarà determinata con l’applicazione dei prezzi riportati nel presente capitolato che fa parte integrante del presente contratto, e che verrà dedotto del ribasso effettuato in sede di gara.

Per eventuali materiali e prestazioni non previste nell’elenco prezzi, saranno concordati nuovi prezzi, che l’Amministrazione dovrà approvare.

Articolo 20 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’ammontare dell’appalto è pari a € 24.590,16,  inclusi oneri per la sicurezza pari a € 500,00 (cinquecento/00), oltre a IVA al 22%;

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI SEMAFORICI

A — PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE PREZZI UNITARI

| A.1 | RIPARAZIONE SCHEDA RMS O RI4P | 1 | 250,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2 | RIPARAZIONE SCHEDA IU1O/R14P | 1 | 150,00 |
| A.3 | RIPARAZIONE SCHEDA PER SLD | 1 | 150,00 |
| A.4 | RIPARAZIONE SCHEDA MET 4040 USCITA | 1 | 150,00 |
| A.5 | RIPARAZIONE SCHEDA MET 4040 PROGRAMMA | 1 | 200,00 |
| A.6 | RIPARAZIONE SCHEDA MET 4040 ALIMENTAZIONE | 1 | 150,00 |
| A.7 | RIPARAZIONE DI DETECTOR | 1 | 100,00 |
| A.8 | VERNICIATURA CENTRALINO | 1 | 40,00 |
| A.9 | VERNICIATURA PALINA | 1 | 30,00 |
| A.10 | VERNICIATURA PALO A SBRACCIO | 1 | 70,00 |
| A.11 | TARIFFA ORARIA PER OPERAIO SPECIALIZZATO | 1 | 35,00 |
| A.10 | TARIFFA ORARIA PER OPERAIO QUALIFICATO | 1 | 30,00 |
| A.10 | TARIFFA ORARIA PER CESTELLO ELEVATORE | 1 | 35,00 |

B — FORNITURA DI  MATERIALE SEMAFORICO

| B.1 | LANTERNA VEICOLARE IN POLICARBONATO AD INCANDESCENZA 3 COLORI ø 200 MM | 1 | 250,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| B.2 | LANTERNA VEICOLARE IN POLICARBONATO AD INCANDESCENZA 3 COLORI ø 200 MM CON ROSSO ø 300 | 1 | 300,00 |
| B.3 | LANTERNA VEICOLARE IN POLICARBONATO A UN COLORE ø 200 AD INCANDESCENZA | 1 | 100,00 |
| B.4 | LANTERNA PEDONALE IN POLICARBONATO AD INCANDESCENZA 3 COLORI ø 200 MM | 1 | 250,00 |
| B.5 | LANTERNA VEICOLARE IN POLICARBONATO A LED 3 COLORI ø 200 MM | 1 | 360,00 |
| B.6 | LANTERNA VEICOLARE IN POLICARBONATO A LED 3 COLORI ø 200 MM CON ROSSO ø 300 | 1 | 420,00 |
| B.7 | LANTERNA VEICOLARE IN POLICARBONATO A UN COLORE ø 200 A LED | 1 | 150,00 |
| B.8 | LANTERNA PEDONALE IN POLICARBONATO A LED 3 COLORI ø 200 MM | 1 | 360,00 |
| B.9 | PALINA SEMAFORICA ø 102 MM VERNICIATA COMPLETA DI ACCESSORI | 1 | 250,00 |
| B.10 | PALO A SBRACCIO RASTREMATO ALTEZZA M ftr 6.50 SBRACCIO DA M 3.50 COMPLETA DI ACCESSORI | 1 | 500,00 |
| B.11 | PALO A SBRACCIO RASTREMATO ALTEZZA M ftr 6.50 SBRACCIO DA M 4.50 COMPLETA DI ACCESSORI | 1 | 785,00 |
| B.10 | PALO A SBRACCIO RASTREMATO ALTEZZA M ftr 6.50 SBRACCIO DA M 6,00 COMPLETA DI ACCESSORI | 1 | 1.200,00 |
| B.11 | CAVO ELETTRICO TIPO FG16R16 0,6/1Kv SEZIONE 2X1.50 MMQ | 1 | 1,30 |

| B.12 | CAVO ELETTRICO TIPO FG16R16 0,6/1Kv SEZIONE 4X1.50 MMQ | 1 | 2,50 |
| --- | --- | --- | --- |
| B.13 | CAVO ELETTRICO TIPO FG16R16 0,6/1Kv SEZIONE 7X1.50 MMQ | 1 | 3,50 |
| B.14 | CAVO ELETTRICO TIPO FG16R16 0,6/1Kv SEZIONE 1X2.50 MMQ | 1 | 2,50 |
| B.15 | CORDA DI RAME SEZIONE 1X16 MMQ | 1 | 4,60 |
| B.16 | PUNTAZZA PER MESSA DI TERRA | 1 | 20,00 |
| B.17 | TARGA DI CONTRASTO IN ALLUMINIO 70X100 | 1 | 138,00 |
| B.18 | LENTE IN POLICARBONATO VERDE—GIALLA—ROSSA ø 200 /300 | 1 | 5,00 |
| B.19 | MASCHERINA PER SIMBOLO FRECCIA ø 200 /300 MM | 1 | 8,00 |
| B.20 | PORTALAMPADE N | 1 | 8,00 |
| B.21 | SUPPORTI IN POLICARBONATO SUPERIORI E INFERIORI PER PALINA ø 102 | 1 | 48,00 |
| B.22 | SUPPORTO COMPLETO PER PALINA IN POLICARBONATO | 1 | 44,00 |
| B.23 | ATTACCO ZINCATO PER PALO A SBRACCIO | 1 | 50,00 |
| B.24 | ARMADIO UNIVERSALE VETRORESINA | 1 | 450,00 |
| B.25 | LAMPADA INCANDESCENZA DA 67/100 w | 1 | 5,00 |

C - FORNITURA E POSA DI MATERIALE SEMAFORICO

| C.1 | LANTERNA VEICOLARE IN POLICARBONATO AD INCANDESCENZA 3 COLORI ø 200 MM | 1 | 310,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2 | LANTERNA VEICOLARE IN POLICARBONATO AD INCANDESCENZA 3 COLORI ø 200 MM CON ROSSO ø 300 | 1 | 360,00 |
| C.3 | LANTERNA VEICOLARE IN POLICARBONATO A UN COLORE ø 200 AD INCANDESCENZA | 1 | 160,00 |
| C.4 | LANTERNA PEDONALE IN POLICARBONATO AD INCANDESCENZA 3 COLORI ø 200 MM | 1 | 310,00 |
| C.5 | LANTERNA VEICOLARE IN POLICARBONATO A LED 3 COLORI ø 200 MM | 1 | 420,00 |
| C.6 | LANTERNA VEICOLARE IN POLICARBONATO A LED 3 COLORI ø 200 MM CON ROSSO ø 300 | 1 | 480,00 |
| C.7 | LANTERNA VEICOLARE IN POLICARBONATO A UN COLORE ø 200 A LED | 1 | 210,00 |
| C.8 | LANTERNA PEDONALE IN POLICARBONATO A LED 3 COLORI ø 200 MM | 1 | 420,00 |
| C.9 | PALINA SEMAFORICA ø 102 MM VERNICIATA COMPLETA DI ACCESSORI | 1 | 305,00 |
| C.10 | PALO A SBRACCIO RASTREMATO ALTEZZA M ftr 6.50 SBRACCIO DA M 3.50 COMPLETA DI ACCESSORI | 1 | 700,00 |
| C.11 | PALO A SBRACCIO RASTREMATO ALTEZZA M ftr 6.50 SBRACCIO DA M 4.50 COMPLETA DI ACCESSORI | 1 | 985,00 |
| C.12 | PALO A SBRACCIO RASTREMATO ALTEZZA M ftr 6.50 SBRACCIO DA M 6,00 COMPLETA DI ACCESSORI | 1 | 1.400,00 |
| C.13 | CAVO ELETTRICO TIPO FG16R16 0,6/1Kv SEZIONE 2X1.50 MMQ | 1 | 3,30 |
| C.14 | CAVO ELETTRICO TIPO FG16R16 0,6/1Kv SEZIONE 4X1.50 MMQ | 1 | 4,50 |
| C.15 | CAVO ELETTRICO TIPO FG16R16 0,6/1Kv SEZIONE 7X1.50 MMQ | 1 | 5,50 |
| C.16 | CAVO ELETTRICO TIPO FG16R16 0,6/1Kv SEZIONE 1X2.50 MMQ | 1 | 4,50 |
| C.17 | CORDA DI RAME SEZIONE 1X16 MMQ | 1 | 6,60 |
| C.18 | PUNTAZZA PER MESSA DI TERRA | 1 | 30,00 |
| C.19 | TARGA DI CONTRASTO IN ALLUMINIO 70X100 | 1 | 158,00 |
| C.20 | LENTE IN POLICARBONATO VERDE—GIALLA—ROSSA ø 200 /300 | 1 | 9,00 |
| C.21 | MASCHERINA PER SIMBOLO FRECCIA ø 200 /300 MM | 1 | 12,00 |
| C.22 | PORTALAMPADE | 1 | 12,00 |
| C.23 | SUPPORTI IN POLICARBONATO SUPERIORI E INFERIORI PER PALINA ø 102 | 1 | 78,00 |
| C.24 | SUPPORTO COMPLETO PER PALINA IN POLICARBONATO | 1 | 74,00 |
| C.25 | ATTACCO ZINCATO PER PALO A SBRACCIO | 1 | 80,00 |
| C.26 | ARMADIO UNIVERSALE VETRORESINA | 1 | 650,00 |
| C.27 | LAMPADA INCANDESCENZA DA 67/100 w | 1 | 6,00 |
| C.28 | CENTRALINO MT 4040 O SIMILARI | 1 | 8.600,00 |
| C.29 | SCHEDA REGOLATORE MT 4040 USCITA | 1 | 650,00 |
| C.30 | SCHEDA REGOLATORE MT 4040 PROGRAMMA | 1 | 800,00 |
| C.31 | SCHEDA REGOLATORE MT 4040 ALIMENTAZIONE | 1 | 650,00 |
| C.32 | PULSANTE PEDONALE PER CICALINO NON VEDENTI | 1 | 220,00 |
| C.33 | CICALINO NON VEDENTI | 1 | 300,00 |
| C.34 | SPIRA MAGNETICA DI RILEVAMENTO | 1 | 300,00 |
| C.35 | DETECTOR AD INDUZIONE | 1 | 360,00 |

D – CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA

| D.1 | CANONE PER VISITA PERIODICA PROGRAMMATA MENSILE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO SS.130, VIA SAN GIORGIO E VIA DEL PINO SOLITARIO | 1 | 145,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| D.2 | CANONE PER VISITA PERIODICA PROGRAMMATA MENSILE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA DEL PINO SOLITARIO VIA BRONTE VIA SULCITANA | 1 | 45,00 |
| C.14 | CANONE PER VISITA PERIODICA PROGRAMMATA MENSILE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA SULCITANA E VIA CARLOFORTE | 1 | 145,00 |
| C.15 | CANONE PER VISITA PERIODICA PROGRAMMATA MENSILE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO SOMMERGIBILE VIA SANTA CATERINA | 1 | 35,00 |